Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ MATLAB-SIMULINK

| ΟΜΑΔΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |

| ΗΜΕΡΑ: | ΩΡΑ: |
| --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: |

Άσκηση 1 (βηματική απόκριση PI ελεγκτή με χρήση του SIMULINK)

Πορεία εργασίας

- Δημιουργήστε ένα νέο μοντέλο στο SIMULINK και αποθηκεύστε το με το όνομα askisi1.mdl.

- Προσθέστε στο μοντέλο τα block Signal Builder, PID Controller, Mux και Scope.

Υπόδειξη: το block Step βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Simulink/Sources, το block PID Controller στη βιβλιοθήκη Simulink Extras/Additional Linear, το block Mux στη βιβλιοθήκη Simulink/Signal Routing και το block Scope στη βιβλιοθήκη Simulink/Sinks.

- Συνδέστε τα block σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους του block Signal Builder έτσι ώστε να έχουμε ως σήμα εισόδου μία βηματική συνάρτηση πλάτους 2 η οποία θα έχει την παρακάτω μορφή.

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους του block PID Controller έτσι ώστε να έχουμε έναν PI ελεγκτή με αναλογικό κέρδος 2 και ολοκληρωτικό κέρδος 0.5 .

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους του block Scope έτσι ώστε να μην έχουμε περιορισμό στην γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους της προσομοίωσης έτσι ώστε η διάρκειά της να είναι ίση με 8, το βήμα της σταθερό και ίσο με 0.001 και ο αλγόριθμος επίλυσης του προβλήματος ο ode4 (Runge-Kutta).

- Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο μοντέλο και εκτελέστε την προσομοίωση.

- Εμφανίστε το αποτέλεσμα της προσομοίωσης.

- Στο σχήμα που ακολουθεί σχεδιάστε το αποτέλεσμα της προσομοίωσης.

- Από το σχήμα του προηγούμενου ερωτήματος να υπολογίσετε γραφικά τις παραμέτρους του ελεγκτή.

| Παράμετρος 1 | Παράμετρος 2 | Παράμετρος 3 |
| --- | --- | --- |

- Τι τιμή θα είχε η έξοδος του ελεγκτή στο τέλος της προσομοίωσης εάν το ολοκληρωτικό κέρδος του ελεγκτή ήταν ίσο με 1 ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Απάντηση

Άσκηση 2 (απόκριση αναρρίχησης D ελεγκτή με χρήση του SIMULINK)

Πορεία εργασίας

- Δημιουργήστε ένα νέο μοντέλο στο SIMULINK και αποθηκεύστε το με το όνομα askisi2.mdl.

- Προσθέστε στο μοντέλο τα block Signal Builder, PID Controller, Mux και Scope.

Υπόδειξη: το block Ramp βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Simulink/Sources.

- Συνδέστε τα block σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους του block Ramp έτσι ώστε να έχουμε ως σήμα εισόδου μία συνάρτηση αναρρίχησης με κλίση 0.5 η οποία θα ξεκινάει τη χρονική στιγμή 2.

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους του block PID Controller έτσι ώστε να έχουμε έναν D ελεγκτή με διαφορικό κέρδος 3 .

- Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 9 της προηγούμενης άσκησης.

- Στο σχήμα που ακολουθεί σχεδιάστε το αποτέλεσμα της προσομοίωσης.

- Από το σχήμα του προηγούμενου ερωτήματος να υπολογίσετε γραφικά με δύο τρόπους τις παραμέτρους του ελεγκτή.

| 1ος τρόπος | 2ος τρόπος |
| --- | --- |
| Παράμετρος 1 | Παράμετρος 2 | Παράμετρος 1 | Παράμετρος 2 |

Άσκηση 3 (βηματική απόκριση συστήματος δεύτερης τάξης με χρήση του MATLAB)

Θεωρητικό μέρος

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος δεύτερης τάξης είναι . Η περίπτωση που θα μελετήσουμε είναι για  οπότε και η απόκριση του συστήματος στο πεδίο του χρόνου με μοναδιαία βηματική είσοδο είναι

όπου  ο συντελεστής απόσβεσης και  η κυκλική ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Όλες οι άλλες ποσότητες στην  ορίζονται βάση αυτών των δύο ως εξής:  (η απόλυτη τιμή του πραγματικού μέρους των πόλων του συστήματος), (η φυσική ιδιοσυχνότητα) και  (η αρχική φάση). Η γραφική αναπαράσταση της απόκρισης  φαίνεται στο σχήμα παρακάτω.

Χαρακτηριστικά μεγέθη της απόκρισης είναι ο χρόνος καθυστέρησης (ο χρόνος από το 0% μέχρι το 50% της τελικής τιμής) , ο χρόνος ανόδου  (ο χρόνος από το 0% μέχρι το 100% της τελικής τιμής), ο χρόνος μεγίστου  (ο χρόνος που απαιτείται μέχρι η έξοδος να γίνει μέγιστη), ο χρόνος αποκατάστασης  (ο χρόνος μέχρι η έξοδος να εγκλωβιστεί σε τιμές μικρότερες του 2% ή του 5%, αντίστοιχα, της τελικής τιμής). Επιπλέον ορίζεται η μέγιστη υπερύψωση  (η μέγιστη τιμή της εξόδου πάνω από την τελική).

Υπολογισμοί στο MATLAB

Στόχος της άσκησης είναι να απεικονιστεί η απόκριση  και να υπολογιστούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτής.

- Δημιουργήστε ένα M-file με όνομα askisi3.m.

- Θέστε τις αρχικές τιμές  και .

- Ορίστε τις ποσότητες ,  και  συναρτήσει των  και .

Υπόδειξη: το τόξο εφαπτομένης υλοποιείται με την εντολή atan και η τετραγωνική ρίζα με την εντολή sqrt.

- Ορίστε το χρόνο παρατήρησης από 0 έως 3 sec με βήμα 0.001 sec.

- Ορίστε την απόκριση  σύμφωνα με τη σχέση . Προσοχή στον πολλαπλασιασμό βαθμωτών και διανυσματικών ποσοτήτων.

Υπόδειξη: η εκθετική συνάρτηση υλοποιείται με την εντολή exp και το ημίτονο με την εντολή sin.

- Απεικονίστε το αποτέλεσμα κάνοντας χρήση της εντολής plot και ελέγξτε την ορθότητά της.

- Ορίστε τα χαρακτηριστικά μεγέθη , ,  (για ανοχή 2% και 5%) και  έτσι ώστε να επιστρέφουν τις τιμές τους μετά την εκτέλεση του προγράμματος.

- Αποθηκεύστε το M-file και εκτελέστε το με χρήση του F5.

- Καταγράψτε τις τιμές που βρήκατε στον παρακάτω πίνακα.

| Χρόνος ανόδου | Χρόνος μεγίστου | Χρόνος αποκατάστασης (2%) | Χρόνος αποκατάστασης (5%) | Μέγιστη υπερύψωση |
| --- | --- | --- | --- | --- |