ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Αντοχή Υλικών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :…………………………………………...

ΟΝΟΜΑ : ……………………………………    Ημερ/νία:……….

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..

Σύντομη θεωρία

Η συμπεριφορά των δοκιμίων που υποβάλλονται σε κρουστικό φορτίο καθώς και ο υπολογισμός της ενέργειας που απαιτείται για την θραύση των, μαζί με τη θέση και το είδος της εγκοπής κάθε δοκιμίου είναι τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για την αντοχή των υλικών των δοκιμίων. Για αυτό κρίνεται απαραίτητο ο υπολογισμός του μέτρου δυσθραυστότητας που εκφράζει την αντίσταση του υλικού του δοκιμίου κατά τη θραύση του, δηλαδή την αντοχή του σε κρούση.

Διαδικασία δραστηριότητας:

Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με την πορεία της εργασίας και βοηθητική άσκηση για την κατανόηση της θεωρίας και την άμεση εξάσκηση.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

- Μετράμε τις διαστάσεις κάθε δοκιμίου, του υλικού Α (μέταλλο) και Β (ξύλο)  και τοποθετούμε τις τιμές α,β. Όπου Δ το εμβαδόν κάθε υλικού.

- Σχεδίαση σκαριφήματος κάθε δοκιμίου.

- Τοποθετούμε το κάθε δοκίμιο στην πειραματική διάταξη που έχουμε στο εργαστήριο.

- Οι ενδείξεις που θα δοθούν ύστερα από την εκτέλεση της άσκησης θα’ναι:

Α) ενέργεια λόγω τριβών Τ για Α και Τ για Β.

Β) ενέργεια που απορροφήθηκε κατά τη θραύση του      Ε για Α υλικό και Ε για Β.

- Βρίσκουμε το ζητούμενο μέτρο δυσθραυστότητας                   τον τύπο: Μ.Δ.=(Ε-Τ)/Δ. και κάθε υλικό Α και Β.

- Βλέπουμε αναλυτικά και συγκεντρωμένα στον πίνακα τιμών όλες τις τιμές που επεξεργαστήκαμε.

Ζητούνται να γραφτούν αναλυτικά τα εξής:

- Εξετάστε τους παράγοντες που οδήγησαν στην συγκεκριμένη θραύση.

- Σχεδιάστε το σκαρίφημα κάθε δοκιμίου συγκρίνοντας με τα αρχικά.

- Σχολιάστε τα αποτελέσματα των διαφορετικών υλικών  των δοκιμίων. Δίνεται διάγραμμα κατανόησης.

- Τέλος, σχολιάστε τους λόγους σχετικά με την αντοχή κάθε υλικού όπως εμφανίζονται στο τέλος της οθόνης για το μέταλλο και για το ξύλο.

Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις - Απορίες

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………