## Slide 1
Μαγνητισμός
Διερευνώντας τους Μαγνήτες και το Μαγνητισμό:
Γραμμές του Μαγνητικού Πεδίου
Ροή Μαγνητικού Πεδίου -
Ο Νόμος του Gauss για το Μαγνητικό Πεδίο
Νόμος των Biot - Savart
Μαγνητικό Πεδίο από Ευθύγραμμο Ρευματοφόρο Αγωγό
Μαγνητικό Πεδίο από Κυκλικό Ρευματοφόρο Αγωγό

## Slide 2
Μαγνητισμός
Λίγη Γεωγραφία – Ιστορία :
Ο Νομός Μαγνησίας ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και έχει πρωτεύουσα το Βόλο. Στα όρια του νομού αυτού υπήρχε η περιοχή της Αρχαίας Μαγνησίας κάτοικοι της οποίας, ως άποικοι περί το 850 π.Χ., ίδρυσαν την Αρχαία Μαγνησία στη Μικρά Ασία (σημερινή ονομασία Μανίσα) η οποία βρίσκεται Βορειοανατολικά της Σμύρνης. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ονομάζονταν Μαγνήτες.
Πρώτοι οι Κινέζοι χρησιμοποίησαν τους μαγνήτες για να προσανατολίζονται αλλά και ως θεαματικό παιχνίδι.
Στη σύγχρονη εποχή, οι μαγνήτες και κυρίως οι ιδιότητες αυτών, αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν το αντικείμενο της Επιστήμης του Μαγνητισμού και του Ηλεκτρομαγνητισμού.
Πριν περίπου 2500 οι κάτοικοι των περιοχών αυτών εντόπισαν ορυκτά τα οποία για την εποχή εκείνη είχαν μαγικές ιδιότητες. Τα υλικά αυτά όταν τα πλησίαζαν με κατάλληλο προσανατολισμό έλκονταν ή απωθούνταν μεταξύ τους. Τα ορυκτά αυτά ονομάστηκαν Μαγνήτες.

## Slide 3
Διερευνώντας τους Μαγνήτες και το Μαγνητισμό:
N
S
N
S
Κάθε μαγνήτης έχει δυο πόλους:
Το Βόρειο Πόλο που συμβολίζεται με το γράμμα Ν:
Το Νότιο Πόλο που συμβολίζεται με το γράμμα S:
Οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται
N
S
N
S
F
F
N
S
S
N
Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται
F
F
N
S
S
N
Οι μαγνήτες έλκουν αντικείμενα τα οποία είναι κατασκευασμένα από κάποια μέταλλα, όπως το σίδηρο
S
N
Τα περισσότερα υλικά, όπως ο χαλκό, το αλουμίνιο, το γυαλί και όλα τα πλαστικά δεν έλκονται από τους μαγνήτες

## Slide 4
Ένας ελεύθερος ραβδωτός μαγνήτης προσανατολίζεται περίπου στη διεύθυνση Βορρά – Νότου της Γης.
Βορράς
Νότος
Γεωγραφικός Βορράς
Νότιος Μαγνητικός Πόλος
Βόρειος Μαγνητικός Πόλος
Ισημερινός
N
S
Η Γη είναι ένας τεράστιος μαγνήτης με το Νότιο Μαγνητικό Πόλο στην περιοχή του Βόρειου Γεωγραφικού Πόλου και το ΄Βόρειο Μαγνητικό Πόλο στην περιοχή του Νότιου Γεωγραφικού Πόλου.
Η γωνία που σχηματίζουν ο Γεωμαγνητικός Άξονας με τον Άξονα περιστροφής της Γης είναι περίπου 11,4ο.
11,4ο
Διερευνώντας τους Μαγνήτες και το Μαγνητισμό:

## Slide 5
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
Κόβοντας το ραβδωτό μαγνήτη σε δυο τεμάχια, παίρνουμε δυο ασθενέστερους μαγνήτες με Βόρειο και Νότιο Πόλο ο κάθε ένας από αυτούς.
Δεν έχει σημασία πόσο μικρά κόβουμε τα επί μέρους τμήματα του κύριου μαγνήτη. Τα προκύπτοντα μικροσκοπικά τμήματα είναι πλήρεις αλλά πολύ ασθενείς μαγνήτες με Βόριο και Νότιο Πόλο.
N
S
S
N
Ακίνητα
Ηλεκτρικά
Φορτία
Οι Μαγνήτες δεν ασκούν δυνάμεις πάνω σε ακίνητα ηλεκτρικά φορτία.
Διερευνώντας τους Μαγνήτες και το Μαγνητισμό:
Η βελόνη μια πυξίδας είναι ένας μαγνήτης με Βόριο και Νότιο Πόλο.
S
N

## Slide 6
Διερευνώντας τους Μαγνήτες και το Μαγνητισμό – Συμπεράσματα:
Οι Μαγνητικοί Πόλοι και τα Ηλεκτρικά Φορτία έχουν κάποιες όμοιες συμπεριφορές, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Οι Ομώνυμοι Πόλοι απωθούνται και οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται.
Οι Μαγνήτες έχουν δυο Πόλους, το Βόρειο και το Νότιο.
Οι μαγνητικές δυνάμεις είναι δυνάμεις από απόσταση.
Η ταυτοποίηση των Πόλων ενός Μαγνήτη γίνεται με μια πυξίδα (πως;).
Τα υλικά που έλκονται από ένα μαγνήτη λέγονται Μαγνητικά Υλικά. Το ποιο κοινό μαγνητικό υλικό είναι ο σίδηρος.
Οι δυο Πόλοι ενός ραβδωτού μαγνήτη συνιστούν ένα Μαγνητικό Δίπολο, όπως δυο ίσα αλλά ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία συνιστούν ένα ηλεκτρικό δίπολο..
Τα δυο φορτία σε ένα ηλεκτρικό δίπολο μπορούν να διαχωριστούν σε ένα θετικό και ένα αρνητικό φορτίο, ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να λάβει χώρα σε ένα μαγνητικό δίπολο. Δεν έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί η ύπαρξη Μαγνητικού Μονόπολου

## Slide 7
Διερεύνηση του Μαγνητικού Πεδίου
Η πρώτη πειραματική συσχέτιση του Μαγνητισμού με τον Ηλεκτρισμό έγινε από το Δανό επιστήμονα Hans Christian Oersted.
Σε ένα πείραμα επίδειξης μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας, ο Oersted παρατήρησε ότι, μια πυξίδα, που βρισκόταν πλησίον ενός ρευματοφόρου αγωγού, συμπεριφερόταν ως αν να ήταν μέσα σε μαγνητικό πεδίο.
Όταν άλλαζε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, άλλαζε και η φορά στρέψης της πυξίδας.
Όταν ο αγωγός δεν διαρρεόταν από ηλεκτρικό ρεύμα, η πυξίδα προσανατολιζόταν προς το βορά.
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ-1 3009
Ο Oersted ανακάλυψε ότι ο Μαγνητισμός προκύπτει από ένα ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο Oersted διαπίστωσε επίσης ότι:
Η φορά στρέψης της πυξίδας, σε σχέση με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι σύμφωνη με τον κανόνα του δεξιού χεριού.
Ο Μαγνητισμός εκτείνεται σε όλο το χώρο γύρω από τον αγωγό.

## Slide 8
Γραμμές του Μαγνητικού Πεδίου
Ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο ή ένα ηλεκτρικό ρεύμα, εκτός από το Ηλεκτρικό Πεδίο, δημιουργεί στο χώρο ένα Μαγνητικό Πεδίο.
Ένα Μαγνητικό Πεδίο αναπαρίσταται γραφικά με τις Γραμμές Μαγνητικού Πεδίου.
Σε κάθε σημείο του Μαγνητικού Πεδίου αντιστοιχεί μια διανυσματική ποσότητα, η Μαγνητική Επαγωγή B, η οποία δίνει πληροφορίες για το Μαγνητικό Πεδίο στο συγκεκριμένο σημείο.
Το Μαγνητικό Πεδίο είναι ένα Διανυσματικό Πεδίο.
Η Μαγνητική Επαγωγή B είναι εφαπτομένη στις γραμμές Μαγνητικού Πεδίου, είναι και ανάλογη με την πυκνότητα των Γραμμών Μαγνητικού Πεδίου.
Ι
B
Γραμμές Μαγνητικού Πεδίου σε Ρευματοφόρο Αγωγό
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ – 2 2901
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ-3 Flash File-C
Γραμμές Μαγνητικού Πεδίου σε Ραβδωτό Μαγνήτη
B

## Slide 9
Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου και Γραμμές του Μαγνητικού Πεδίου
Οι Δυναμικές Γραμμές του Στατικού Ηλεκτρικού Πεδίου έχουν Αρχή και Τέλος:
Ξεκινούν από Θετικά Φορτία και καταλήγουν σε Αρνητικά Φορτία ή το Άπειρο
Έρχονται από το Άπειρο και καταλήγουν σε Αρνητικά Φορτία.
ή
Τα Θετικά Φορτία αντιπροσωπεύουν Πηγές Ηλεκτρικού Πεδίου, ενώ τα Αρνητικά Φορτία αντιπροσωπεύουν Καταβόθρες Ηλεκτρικού Πεδίου.
Ηλεκτρικό Πεδίο:
Μαγνητικό Πεδίο:
Στο Ηλεκτρικό Πεδίο υφίσταται η έννοια του Δυναμικού, εξ ου και Δυναμικές Γραμμές.
Οι Γραμμές του Στατικού Μαγνητικού Πεδίου είναι κλειστές
Το Ηλεκτρικό Πεδίο είναι Αστρόβιλο ή Πεδίο Συντηρητικών Δυνάμεων.
Στο Στατικό Μαγνητικό Πεδίο ΔΕΝ υφίσταται η έννοια του Δυναμικού.
Το Στατικό Μαγνητικό Πεδίο είναι Στρόβιλο ή Πεδίο ΜΗ Συντηρητικών Δυνάμεων.

## Slide 10
ΡΟΗ ΦB του ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Η έννοια της ροής ΦΒ του Μαγνητικού Πεδίου σχετίζεται με επιφάνειες που βρίσκονται μέσα στο Μαγνητικό Πεδίο
Στοιχειώδης Ροή Μαγνητικού Πεδίου dΦΒ:
Για να ορίσουμε τη ροή της Μαγνητικής Επαγωγής, θεωρούμε μια τυχαία επιφάνεια Α μέσα σε ένα τυχαίο Μαγνητικό Πεδίο
Α
Διαιρούμε την επιφάνεια Α σε στοιχειώδεις επιφάνειες dA
Κάθε στοιχειώδης επιφάνεια είναι διάνυσμα που έχει μέτρο ίσο με το εμβαδό dA, διεύθυνση κάθετη στην στη στοιχειώδη επιφάνεια dA και φορά προς τα έξω της επιφάνειας Α
Ολική Ροή Μαγνητικού Πεδίου ΦΒ σε όλη την επιφάνεια Α:

## Slide 11
ΡΟΗ ΦΒ του ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Περιπτώσεις ομογενούς Μαγνητικού Πεδίου και επίπεδης επιφάνειας Α
Η Μαγνητική Επαγωγή σχηματίζει γωνία θ επιφάνεια Α
Α
Η Μαγνητική Επαγωγή B είναι κάθετη στην επιφάνεια Α
Α
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
Περίπτωση:
(γιατί;)

## Slide 12
Ο Νόμος του Gauss για το Μαγνητικό Πεδίο
Ο Νόμος του Gauss για το Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο:
Η Ροή της Έντασης Ε του Ηλεκτρικού Πεδίου μέσα από μια κλειστή επιφάνεια Α είναι ανάλογη με την ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου q που περικλείει η συγκεκριμένη επιφάνεια
Ο Νόμος του Gauss για το Στατικό Μαγνητικό Πεδίο:
Το Μαγνητικό Πεδίο ΔΕΝ έχει Μαγνητικά Μονόπολα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις πηγές πεδίου.
Οι Γραμμές Μαγνητικού Πεδίου είναι Κλειστές. Ξεκινούν από το Βόρειο Πόλο, φθάνουν στο Νότιο Πόλο και καταλήγουν στο Βόρειο Πόλο.
Οπότε: Η ολική Ροή Μαγνητικού Πεδίου Β μέσα από την κλειστή επιφάνεια Α είναι ίση με μηδέν.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ την κλειστή επιφάνεια Α που περικλείει το
Βόρειο Πόλο!!!
Όσες Γραμμές Μαγνητικού Πεδίου εισέρχονται στην κλειστή επιφάνεια, τόσες ακριβώς εξέρχονται από την επιφάνεια αυτή.
Α

## Slide 13
Υπολογισμός της Μαγνητικής Επαγωγής Β στο σημείο Α.
Το διάνυσμα θέσης του σημείου Α ως προς τη θέση του φορτίου q είναι το με μοναδιαίο το .
Μαγνητικό Πεδίο από Κινούμενο Ηλεκτρικό Φορτίο q
Νόμος των Biot - Savart
Ένα ηλεκτρικό φορτίο q κινείται με ταχύτητα υ πάνω στο επίπεδο Π.
Με το νόμο των Biot - Savart υπολογίζουμε τη Μαγνητική Επαγωγή Β στο σημείο Α.
H μονάδα μέτρησης της Μαγνητικής Επαγωγή Β είναι το 1 Tesla (1 T). Θα ορισθεί αργότερα
Είναι η Μαγνητική Διαπερατότητα του Κενού.
Μέτρο της Μαγνητικής Επαγωγή:
θ είναι η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας υ με το διάνυσμα θέσης r

## Slide 14
Μαγνητικό Πεδίο από Κινούμενα Ηλεκτρικά Φορτία q1, q2, q3, . . .
Νόμος των Biot - Savart
Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις ταχύτητες υ1, υ2, υ3, . . . των φορτίων q1, q2, q3, . . . καθώς και τα διανύσματα θέσης r1, r2, r3, . . . του σημείου Α, στο οποίο θέλουμε να μετρήσουμε τη Μαγνητική επαγωγή, ως προς κάθε φορτίο.
Για κάθε φορτίο χωριστά υπολογίζουμε το διάνυσμα της Μαγνητικής Επαγωγής:
Η ολική Μαγνητική Επαγωγή θα προκύπτει από το διανυσματικό άθροισμα των επί μέρους Μαγνητικών Επαγωγών:

## Slide 15
Το τμήμα ds και το σημείο Α ορίζουν το επίπεδο Π
Μαγνητικό Πεδίο από Ρευματοφόρο Αγωγό
Ι
Ρευματοφόρος αγωγός διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Διαιρούμε το ρευματοφόρος αγωγός σε στοιχειώδη τμήματα ds και επιλέγουμε ένα τυχαίο.
Θέλουμε να βρούμε τη Μαγνητική Επαγωγή που δημιουργεί ο ρευματοφόρος αγωγός στο σημείο Α
Νόμος Biot – Savart:
Στο τμήμα ds υπάρχει φορτίο dq το οποίο κινείται με ταχύτητα υd.
dq
Στο σημείο Α δημιουργείται στοιχειώδη Μαγνητική Επαγωγή dΒ :

## Slide 16
Μαγνητικό Πεδίο από Ρευματοφόρο Αγωγό
Ι
Ρευματοφόρος αγωγός διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Θέλουμε να βρούμε τη Μαγνητική Επαγωγή που δημιουργεί ο ρευματοφόρος αγωγός στο σημείο Α
θ είναι η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα ds με το διάνυσμα θέσης r
Αποδείξαμε:
Μαγνητική Επαγωγή Β από όλο το ρευματοφόρο αγωγό:
Για να γίνει η ολοκλήρωση θα πρέπει οι παράμετροι sinθ, r και ds να εκφραστούν συναρτήσεις μιας κοινής μεταβλητής!!!

## Slide 17
Μαγνητικό Πεδίο από Ευθύγραμμο Ρευματοφόρο Αγωγό
Ευθύγραμμος Ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Διαιρούμε τον ευθύγραμμο αγωγό σε στοιχειώδη τμήματα ds και επιλέγουμε τυχαία ένα από αυτά.
ds
Εκφράζω τις παραμέτρους r και ds συναρτήσει της γωνίας θ.
r
Το σημείο Α απέχει από το στοιχειώδες αυτό τμήμα απόσταση r:
Για εποπτικούς λόγους μεγεθύνω την περιοχή που βρίσκεται γύρω από το τμήμα ds.
Νόμος Biot – Savart:
r
ds
d
Θέλουμε να βρούμε τη Μαγνητική Επαγωγή που δημιουργεί ο ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός στο σημείο Α το οποίο απέχει από τον αγωγό γνωστή απόσταση d
d

## Slide 18
Νόμος Biot – Savart:
Μαγνητικό Πεδίο από Ευθύγραμμο Ρευματοφόρο Αγωγό
Εκφράζω τις παραμέτρους r και ds συναρτήσει της γωνίας θ.
Το τμήμα ds=(ΒΓ) →0 φαίνεται από το σημείο Α με γωνιακό άνοιγμα dθ.
r
r
Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι περίπου ισοσκελές (προσέγγιση μικρών γωνιών)
Από το σημείο Γ φέρνω τη ΓΔ κάθετα στην ΑΒ
Το τρίγωνο ΔΒΓ είναι ορθογώνιο. Από ορισμό ημιτόνου:
ds
d
Επειδή dθ→0 οι οξείες γωνίες Β και Γ είναι ίσες με τη γωνία θ (προσέγγιση μικρών γωνιών)

## Slide 19
Μαγνητικό Πεδίο από Ευθύγραμμο Ρευματοφόρο Αγωγό
Νόμος Biot – Savart:
Εκφράζω τις παραμέτρους r και ds συναρτήσει της γωνίας θ.
Αποδείξαμε:
Το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ορθογώνιο.
Από ορισμό ημιτόνου:
ds
d
r
r

## Slide 20
Αποδείξαμε:
Μαγνητικό Πεδίο από Ευθύγραμμο Ρευματοφόρο Αγωγό
Ευθύγραμμος Ρευματοφόρος αγωγός διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
ds
d
r
Επανερχόμαστε στο αρχικό σχήμα
(Όταν το ds είναι στη θέση –∞ )
(Όταν το ds είναι στη θέση Ε)
(Όταν το ds είναι στη θέση +∞ )

## Slide 21
Μαγνητικό Πεδίο από Κυκλικό Ρευματοφόρο Αγωγό
Το ds1 θεωρείται πρακτικά ως στοιχειώδες ευθύγραμμο τμήμα
Νόμος Biot – Savart:
dB1
Το διάνυσμα της Μαγνητικής Επαγωγής dB1 στο σημείο Α είναι κάθετο στο επίπεδο αυτό.
Κυκλικός Ρευματοφόρος Αγωγός Ακτίνας R διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Ι
R
ds1
Διαιρούμε τον κυκλικό αγωγό σε στοιχειώδη τμήματα ds και επιλέγουμε τυχαία ένα π.χ. το ds1.
Το ds1 μαζί με το σημείο Α ορίζουν ένα επίπεδο.
Το σημείο Α απέχει από το στοιχειώδες τμήμα ds1 απόσταση r:
r
Η εφαπτομένη στο κύκλο στη θέση ds1 είναι κάθετη στο ευθύγραμμο Τμήμα r
Θέλουμε να βρούμε τη Μαγνητική Επαγωγή B που δημιουργεί ο κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός πάνω στον άξονά του και σε απόσταση h από το κέντρο του (σημείο Α)
Α
h

## Slide 22
Νόμος Biot – Savart:
Κυκλικός Ρευματοφόρος Αγωγός Ακτίνας R διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Μαγνητικό Πεδίο από Κυκλικό Ρευματοφόρο Αγωγό
Αποδείξαμε:
Ι
Α
R
h
φ0
φ1
Αναλύουμε τη dB1 σε δυο κάθετες συνιστώσες:
ds2
dB2
Λόγω συμμετρίας, το τμήμα ds2 του αγωγού, που είναι αντιδιαμετρικό του ds1, δημιουργεί στο σημείο Α Μαγνητική Επαγωγή dB2 = dB1, κατά μέτρο
φ1
φ0
Με αντίστοιχες συνιστώσες:
και
και

## Slide 23
Ι
Α
R
h
φ0
ds2
φ0
dB2 = dB1
Αποδείξαμε:
Μαγνητικό Πεδίο από Κυκλικό Ρευματοφόρο Αγωγό
Κυκλικός Ρευματοφόρος Αγωγός Ακτίνας R διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
φ1 = φ0
Στον άξονα του κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού, τα στοιχειώδη τμήματα ds1 και ds2 δημιουργούν συνολική στοιχειώδη Μαγνητική Επαγωγή:

## Slide 24
Ι
Α
R
h
φ0
ds2
φ0
Μαγνητικό Πεδίο από Κυκλικό Ρευματοφόρο Αγωγό
Κυκλικός Ρευματοφόρος Αγωγός Ακτίνας R διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Αποδείξαμε:
Οι συνιστώσες dB2x = dB1x είναι ίσες και αντίθετες και αλληλοαναιρούνται:
dB2 = dB1
Τα δυο στοιχειώδη τμήματα ds1 = ds2 = ds δημιουργούν Μαγνητική Επαγωγή dBy που είναι παράλληλη με το άξονα του κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού:
Η ολική Μαγνητική Επαγωγή By προκύπτει από το ολοκλήρωμα του dBy κατά μήκος της μισής περιφέρειας του κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού (γιατί?):

## Slide 25
Ι
Α
R
h
φ0
ds2
φ0
Μαγνητικό Πεδίο από Κυκλικό Ρευματοφόρο Αγωγό
Κυκλικός Ρευματοφόρος Αγωγός Ακτίνας R διαρρέεται με ρεύμα έντασης Ι
Αποδείξαμε:
Ι, μ0, r, φ0 παραμένουν σταθερά σε όλη τη διαδρομή της ολοκλήρωσης (γιατί?):
Η Μαγνητική Επαγωγή στο Κέντρο του Κυκλικού Αγωγού (h = 0)