## Slide 1: Δικτυωτή ανάλυση

## Slide 2: Βασικοί ορισμοί (1)
Δίκτυο
Παράσταση του έργου
Απαρτίζεται από δραστηριότητες και γεγονότα
Περιγράφει αλληλεξαρτήσεις
Δραστηριότητα (i,j)
Λειτουργία, εργασία κλπ που συνδέει δύο γεγονότα i και j
t(i,j): χρονική διάρκεια δραστηριότητας
Παριστάνεται με βέλος

## Slide 3: Βασικοί ορισμοί(2)
Γεγονός
Κόμβος που παριστά τη χρονική στιγμή όπου ολοκληρώνονται όλες οι δραστηριότητες που οδηγούν σε αυτόν
Χρονική έναρξη ή λήξη δραστηριοτήτων
Παριστάνεται με τετράγωνο όπου σημειώνεται ο αριθμός του γεγονότος

## Slide 4: Βασικοί ορισμοί (3)
Δραστηριότητες σε σειρά
Όταν για να αρχίσει η δεύτερη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη

## Slide 5: Βασικοί ορισμοί(4)
Δραστηριότητεςπαράλληλες
Όταν μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα χωρίς αλληλεπίδραση
Έχουν κοινό γεγονός έναρξης ή λήξης

## Slide 6: Βασικοί ορισμοί (5)
Πλασματικές Δραστηριότητες
Χωρίς υπόσταση (βοηθητικές στη λογική του δικτύου)
Η (5,6) δεν μπορεί να αρχίσει πριν ολοκληρωθούν οι (3,4) και (3,5). Πλασματική η (4,5)

## Slide 7: Κρίσιμη διαδρομή
Η διαδρομή που αρχίζει από το γεγονός έναρξης του έργου και περιλαμβάνει μόνο κρίσιμες δραστηριότητες
Κάθε δίκτυο έχει μια τουλάχιστο κρίσιμη διαδρομή
Μεγάλη σπουδαιότητα για τις καθυστερήσεις στο έργο και για τη μείωση της διάρκειας

## Slide 8: Παράδειγμα – διαμόρφωση και επίλυση δικτύου
Συναρμολόγηση ηλεκτροκινητήρα
Πίνακας δραστηριοτήτων - αλληλοεξαρτήσεων
Δραστηριότητα | Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν
Διάρκεια | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3
Προηγούμενη δραστηριοτητα | - | Α | Α | Α | Β | Β | Ε | Γ | Γ | Δ | Θ,Ι | Η, ΣΤ, Ζ | Κ | Λ,Μ

## Slide 9: Ζητούμενα
Σχεδιασμός
Υπολογισμός ελάχιστης διάρκειας έργου
Χρονικά περιθώρια
Κρίσιμη διαδρομή

## Slide 10: Σχεδιασμός δικτύου

## Slide 11: Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα | Διάρκεια t(i, j) | NE(i) | ΝΛ(j) | AE(i) | ΑΛ(j) | A(i,j) | E(i,j) | Σ(i,j)
Α(1,2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0*
Β(2,4) | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2
Γ(2,3) | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0*
Δ(2,5) | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3
Ε(4,6) | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | -2 | 0 | 3
ΣΤ(4,7) | 6 | 7 | 13 | 9 | 15 | -2 | 0 | 2
Ζ(6,7) | 4 | 8 | 12 | 11 | 15 | -2 | 1 | 3
Η(3,7) | 7 | 5 | 12 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3
Θ(3,8) | 9 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0*
Ι(5,8) | 2 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | 3 | 3
Κ(8,9) | 9 | 14 | 23 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0*
Λ(7,10) | 10 | 13 | 23 | 15 | 25 | 0 | 2 | 2
Μ(9,10) | 2 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0*
Ν(10,11) | 3 | 25 | 28 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0*

## Slide 12: Επίλυση δικτύου

## Slide 13: Συμπεράσματα
Η κρίσιμη διαδρομή αποτελείται από τις δραστηριότητες Α, Γ, Θ, Κ, Μ, Ν
Οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης συνολικού χρόνου πρέπει να έχει ως στόχο τη μείωση μιας από αυτές τις δραστηριότητες