## Slide 1
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Χωρητικότητα
Πυκνωτές
Επίπεδος Πυκνωτής
Κυλινδρικός Πυκνωτής
Σφαιρικός Πυκνωτής
Ενέργεια Φορτισμένου Πυκνωτή
Βασικά Κυκλώματα Πυκνωτών
Πυκνωτές σε Σειρά Σύνδεση
Πυκνωτές σε Παράλληλη Σύνδεση
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο
Διηλεκτρική Μετατόπιση
Διηλεκτρικό σε Φορτισμένο Πυκνωτή

## Slide 2
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Αποδείξαμε:
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου από Επίπεδη Επιφάνεια Εμβαδού Α Φορτισμένη με Φορτίο +q
Α
σ
+q
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου από Σφαιρική Επιφάνεια Ακτίνας R Φορτισμένη με Φορτίο q σε απόσταση r > R
+q
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου από Κύλινδρο Μήκους L και Ακτίνας R << L φορτισμένη με φορτίο +q σε Απόσταση r > R
+q

## Slide 3
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Αποδείξαμε:
Το ηλεκτρικό Δυναμικό V(r) σε απόσταση r από κατανομή φορτίου
Αποδείξαμε:
Το ηλεκτρικό Δυναμικό V(R) στην επιφάνεια σφαίρας ακτίνας R που έχει φορτίο +q
Το πηλίκο του φορτίου q της σφαιρικής επιφάνεια δια του ηλεκτρικού δυναμικού της είναι μια ποσότητα που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ακτίνα R, δηλαδή τις διαστάσεις της σφαιρικής επιφάνειας.
Η ποσότητα αυτή ονομάζεται χωρητικότητα της σφαιρικής επιφάνειας και συμβολίζεται με C.
Χωρητικότητα της σφαιρικής επιφάνειας:
Μονάδα χωρητικότητας είναι το 1 Farad (1 F):

## Slide 4
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Ο Πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια
Κάθε Πυκνωτής αποτελείται από δυο κύρια μέρη τα οποία ονομάζονται οπλισμοί του Πυκνωτή
Η ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα Πυκνωτή είναι ίση με το έργο που απαιτείται για να τοποθετηθούν ηλεκτρικά φορτία στους οπλισμούς του
Τα ηλεκτρικά φορτία που τοποθετούνται στον ένα οπλισμό του Πυκνωτή δημιουργούν ηλεκτρικό πεδίο το οποίο επάγει αντίθετα ηλεκτρικά φορτία στον άλλο οπλισμό
Τα ηλεκτρικά φορτία που έχουν οι δυο οπλισμοί κάθε πυκνωτή είναι ίσα και αντίθετα και δημιουργούν μεταξύ των οπλισμών διαφορά δυναμικού ΔV :
Στην περίπτωση που ο οπλισμός 1 έχει αρνητικό φορτίο, τότε μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή θα ισχύει (γιατί?):

## Slide 5
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Επίπεδος Πυκνωτής
Οι οπλισμοί του είναι δυο επίπεδες επιφάνειες εμβαδού Α η κάθε μια που απέχουν μεταξύ τους απόσταση h όπου
Α
+q
h
Έξω από τους οπλισμούς του πυκνωτή η ένταση του πεδίου είναι μηδέν
Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι:
Διαφορά δυναμικού Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή:
dy
Α
–q

## Slide 6
–q
+q
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Κυλινδρικός Πυκνωτής
Οι οπλισμοί του είναι δυο ομοαξονικές κυλινδρικές επιφάνειες με ακτίνες R1 και R2 και ύψος L>>R1 και L>>R2
Φορτίζοντας την εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια με φορτίο – q στην εξωτερική κυλινδρική επιφάνεια επάγεται φορτίο +q
Στο χώρο μεταξύ των δυο κυλινδρικών επιφανειών δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο έντασης:
Διαφορά δυναμικού μεταξύ κυλινδρικών επιφανειών:

## Slide 7
Χωρητικότητα – Πυκνωτές
Σφαιρικός Πυκνωτής
–q
+q
Φορτίζοντας την εσωτερική σφαιρική επιφάνεια με φορτίο – q στην εξωτερική σφαιρική επιφάνεια επάγεται φορτίο +q
Οι οπλισμοί του είναι δυο ομόκεντρες σφαιρικές επιφάνειες με ακτίνες R1 και R2
Διαφορά δυναμικού μεταξύ κυλινδρικών επιφανειών:
Στο χώρο μεταξύ των δυο σφαιρικών επιφανειών δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο έντασης:

## Slide 8
Στοιχεία Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρικού Κυκλώματος
Πυκνωτές του Εμπορίου
Ηλεκτρικής Στοιχείο
Είναι να ηλεκτρικό εξάρτημα που μετατρέπει χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μεταφορικά, οι ηλεκτρικά στοιχεία ονομάζονται αντλίες ηλεκτρικών φορτίων
Το σύμβολο αυτό θα χρησιμοποιείται κάθε φορά θα γίνεται μελέτη πυκνωτή
Καλώδια ή αγωγοί
Είναι το μέσο μεταφορά των φορτίων
Σύμβολο καλωδίου ή αγωγού
Σύμβολο Πυκνωτή στα Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Σύμβολο Ηλεκτρικής Πηγής
+
–

## Slide 9
Ενέργεια Φορτισμένου Πυκνωτή
Για να φορτίσουμε ένα πυκνωτή θα πρέπει να μεταφέρουμε ηλεκτρικά φορτία από τον ένα οπλισμό του πυκνωτή στον άλλο
Αυτό γίνεται συνδέοντας ένα ηλεκτρικό στοιχείο στον πυκνωτή
–
+
Το ηλεκτρικό στοιχείο αντλεί ηλεκτρόνια από τον δεξιό οπλισμό του πυκνωτή και τα μεταφέρει στον αριστερό οπλισμό
Για κάθε στοιχειώδες φορτίο dq που προστίθεται στον πυκνωτή απαιτείται ενέργεια dU
–
+
Όταν ο πυκνωτής αποκτήσει πλήρη φόρτιση Q, ο αριστερός και δεξιός οπλισμός θα έχουν φορτίο –Q και +Q , αντίστοιχα και μεταξύ των οπλισμών θα υπάρχει διαφορά δυναμικού ΔV0
–Q
+Q
ΔV0
Ο δεξιός οπλισμός αρχίζει να φορτίζεται με φορτίο +q και ο αριστερός οπλισμός φορτίζεται με φορτίο –q ενώ η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών είναι ΔV
+q
–q
ΔV
Από ορισμό χωρητικότητας:
Για να μετακινηθεί ένα στοιχειώδες φορτίο dq από τον ένα οπλισμό στον άλλο θα πρέπει αυτό να έχει ενέργεια (γιατί?)
Για την πλήρη φόρτιση του πυκνωτή απαιτείται συνολική ενέργεια U που είναι ίση με:

## Slide 10
Συνδεσμολογία Πυκνωτών
Πυκνωτές σε Σειρά
–
+
Τρεις Πυκνωτές συνδέονται σε σειρά
Ορισμός Χωρητικότητας Πυκνωτή:
Τα δυο άκρα του συστήματος συνδέονται με ηλεκτρικό στοιχείο διαφοράς δυναμικού ΔV0
Το ηλεκτρικό στοιχείο αντλεί ηλεκτρόνια από το δεξιό οπλισμό του πυκνωτή C3 και τα μεταφέρει στον αριστερό οπλισμό του πυκνωτή C1
+q
–q
Στην κατάσταση ισορροπίας, ο δεξιός οπλισμός του πυκνωτή C3 αποκτά φορτίο +q και ο αριστερός οπλισμός αποκτά φορτίο –q
Επαγωγικά, όλοι οι πυκνωτές θα αποκτήσουν το ίδιο φορτίο q
-q
+q
-q
+q
Στα άκρα του κάθε πυκνωτή θα υπάρχει διαφορά δυναμικού:
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στο αντίστροφο της χωρητικότητας Cnet ενός ισοδύναμου πυκνωτή ο οποίος αποκτά φορτίο q όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό στοιχείο με διαφορά δυναμικού

## Slide 11
Συνδεσμολογία Πυκνωτών
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στο αντίστροφο της χωρητικότητας Cnet ενός ισοδύναμου πυκνωτή ο οποίος αποκτά φορτίο q όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό στοιχείο με διαφορά δυναμικού
Για να θεωρηθεί το κύκλωμα των τριών πυκνωτών ως κύκλωμα σε σειρά θα πρέπει στα σημεία Β και Γ να μην υπάρχει διακλάδωση που να οδηγεί σε άλλα στοιχεία του κυκλώματος
Πυκνωτές σε Σειράc
–
+
–
+
–q
+q
Ισοδύναμο κύκλωμα με ένα πυκνωτή

## Slide 12
Συνδεσμολογία Πυκνωτών
Πυκνωτές σε Παράλληλη Σύνδεση
Τρεις Πυκνωτές συνδέονται παράλληλα
Ορισμός Χωρητικότητας Πυκνωτή:
Τα δυο άκρα του συστήματος συνδέονται με ηλεκτρικό στοιχείο διαφοράς δυναμικού ΔV0
Το ηλεκτρικό στοιχείο αντλεί ηλεκτρόνια από τους δεξιούς οπλισμούς των πυκνωτών C1 , C2 , C3 και τα μεταφέρει στους αριστερούς οπλισμούς των πυκνωτών
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στη χωρητικότητας Cnet ενός ισοδύναμου πυκνωτή ο οποίος αποκτά συνολικό φορτίο qnet = q1 + q2 + q3 όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό στοιχείο με διαφορά δυναμικού
–
+
Όλοι οι πυκνωτές έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού ΔV0
–q1
Επειδή οι πυκνωτές έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού ΔV0 αλλά διαφορετικές χωρητικότητές, αυτοί θα αποκτήσουν και διαφορετικά φορτία q1, q2 και q3
+q1
–q2
+q2
–q3
+q3
Το ηλεκτρικό στοιχείο άντλησε συνολικό φορτίο qnet

## Slide 13
Συνδεσμολογία Πυκνωτών
Πυκνωτές σε Παράλληλη Σύνδεση
Ορισμός Χωρητικότητας Πυκνωτή:
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στη χωρητικότητας Cnet ενός ισοδύναμου πυκνωτή ο οποίος αποκτά συνολικό φορτίο qnet = q1 + q2 + q3 όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό στοιχείο με διαφορά δυναμικού
–
+
q1
q2
q3
–
+
qnet
Ισοδύναμο κύκλωμα με ένα πυκνωτή
Για να θεωρηθεί το κύκλωμα των τριών πυκνωτών ως κύκλωμα παράλληλων πυκνωτών θα πρέπει στις περιοχές (ΑΒ), (ΒΓ), (ΓΔ), (ΝΜ), (ΜΛ) και (ΛΚ) να μην υπάρχει διακλάδωση που να οδηγεί σε άλλα στοιχεία του κυκλώματος

## Slide 14: Μοριακή Δομή Διηλεκτρικού
Στοιχειώδες Ηλεκτρικό
Δίπολο με Ηλεκτρική
Διπολική Ροπή:

## Slide 15
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Αρνητικά φορτία
Πόλωσης –qP
Θετικά φορτία
Πόλωσης +qP

## Slide 16
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
χ = Διηλεκτρική Επιδεκτικότητα
+qp -q
+q
-qp
–dqp
+dqp
Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου Μέσα στο
Διηλεκτρικό:
Πόλωση Διηλεκτρικού:
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο

## Slide 17
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+qp -q
+q
-qp
–dqp
+dqp
Πόλωση Διηλεκτρικού:
Ο Νόμος του Gauss για
Την Πόλωση
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο

## Slide 18
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ο Νόμος του Gauss για
Την Πόλωση
Ο Νόμος του Gauss για την Ένταση
του Ηλεκτρικού Πεδίου Ε
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο

## Slide 19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο

## Slide 20
Η Ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου Εξαρτάται από τα ελεύθερα ηλεκτρικά φορτία και από τα δέσμια φορτία πόλωσης
Η Πόλωση του Διηλεκτρικού Εξαρτάται μόνο από τα δέσμια φορτία πόλωσης
Η Διηλεκτρική Μετατόπιση Εξαρτάται μόνο από τα ελεύθερα ηλεκτρικά φορτία
Στον Ελεύθερο Χώρο:
Διηλεκτρικό σε Ηλεκτρικό Πεδίο

## Slide 21
Διηλεκτρική Επιδεκτικότητα – Διηλεκτρική Σταθερά Υλικών
Υλικό | Διηλεκτρική Επιδεκτικότητα (χ) | Σχετική Διηλεκτρική Σταθερά (κ)
Κενό | 0 | 1
Αέρας (ξηρός) | 0,00059 | 1,00059
Τεφλόν | 1,1 | 2,1
Πολυστηρένιο | 1,6 | 2,6
Μαρμαρυγία (Μίκα) | 2 – 5 | 3 – 6
Πλεξιγκλάς | 2,4 | 3,4
Χαρτί | 2,7 | 3,7
Βακελίτης | 3,9 | 4,9
Γυαλί | 4 – 9 | 5 – 10
Πορσελάνη | 5 | 6
Σιλικόνη | 11 | 12
Γλυκερίνη | 41,5 | 42,5
Νερό | 79 | 80

## Slide 22
C = κC0
E0
d
E
Διηλεκτρικό σε Φορτισμένο Πυνωτή

## Slide 23
C1
C2
C3
C1
C2
C3
κ1
κ2
κ3
b
L
κ1
κ3
κ2
L
b
L1
L2
L3
Χωρητικότητα Πυκωντή με Διηλεκτρικά

## Slide 24
Ηλεκτρική Δύναμη σε Διηλεκτρικό
x
- - -
+ + +
κ
- - - - - - - - - - -
L
+ + + + + + + + + + +
ΔV
b
d
Cx
C1
Δυναμική Ενέργεια Πυκνωτή:

## Slide 25
x
- - -
+ + +
κ
- - - - - - - - - - -
L
+ + + + + + + + + + +
ΔV
b
d
C2
C1
Δυναμική Ενέργεια Πυκνωτή:
Δύναμη στο Διηλεκτρικό:
Ηλεκτρική Δύναμη σε Διηλεκτρικό