## Slide 1: Σώματα μέσα σε Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο
Αγωγοί μέσα σε Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο
Μονωτικά Υλικά μέσα σε Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο
Αγωγοί με Ηλεκτρικά Φορτία
Αγωγοί και Μονωτές (Διηλεκτρικά)

## Slide 2
Αγωγοί και Μονωτές (Διηλεκτρικά)
Η Ύλη
Μονωτικά Υλικά ή Διηλεκτρικά
Δεν διαθέτουν ελεύθερα φορτία
Ετεροπολικές ενώσεις, π.χ. οξέα, βάσεις, άλατα
Ημιαγώγιμα Υλικά
Ανάλογα με τις συνθήκες συμπεριφέρονται είτε ως αγώγιμα είτε ως μονωτικά υλικά
Ομοιοπολικές ενώσεις, π.χ. το καθαρό νερό
Μέταλλα π.χ. χαλκός Σίδηρος, Αλουμίνιο κλπ
Αγώγιμα Υλικά
Διαθέτουν ελεύθερα φορτία
Αμέταλλα π.χ. Άνθρακας, Φωσφόρος, Θείο, κλπ
Πυρίτιο, Γερμάνιο, Κασσίτερος, Μόλυβδος
Υπεραγώγιμα Υλικά
Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έχουν μηδενική αντίσταση
Tl-Ba-Ca-Cu-O σε θερμοκρασία 125 Κ

## Slide 3
Αγωγοί με Ηλεκτρικά Φορτία
Βασικές Επισημάνσεις
Η συνιστώσα E║ που είναι παράλληλη στην επιφάνεια του αγωγού θα ασκεί δύναμη F║ = q E║ πάνω στα φορτία τα οποία θα πάψουν να είναι ακίνητα.
Τμήμα Αγωγός
Τα φορτία κατανέμονται στην επιφάνεια του αγωγού
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε στο εσωτερικό του αγωγού είναι μηδέν
E = 0
Το δυναμικό V στο εσωτερικό του αγωγού είναι σταθερό
V = σταθερό
Το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο στην επιφάνεια του αγωγού
Περίπτωση που το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου δεν ήταν κάθετο στην επιφάνεια του αγωγού
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Τμήμα Αγωγού
E
E┴
E║
Αναλύουμε την ένταση E στις συνιστώσες E┴ (κάθετη στην επιφάνεια) και E║ (παράλληλη στην επιφάνεια)

## Slide 4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Τμήμα Αγωγού
Αγωγοί με Ηλεκτρικά Φορτία
Η ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου στην Επιφάνεια Αγωγού
Πάνω στην επιφάνεια του αγωγού παίρνουμε μια μικρή επιφάνεια εμβαδού ΔΑ
ΔΑ
Αν σ είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στην επιφάνεια του αγωγού, η επιφάνεια ΔΑ θα έχει φορτίο:
Η κλειστή επιφάνεια Gauss που περικλείει το φορτίο Δq είναι η επιφάνεια ενός κυλίνδρου του οποίου ο άξονας είναι κάθετος στην επιφάνεια του αγωγού και του οποίου οι βάσεις με εμβαδό ΔΑ βρίσκονται εκατέρωθεν της επιφάνειας του αγωγού
E = 0
Η ένταση E του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια του αγωγού προκύπτει από το νόμο του Gauss
Νόμος του Gauss για το φορτίο Δq και την επιφάνεια του κυλίνδρου
Έξω βάση:
Κυλινδρική επιφάνεια:
Μέσα βάση:

## Slide 5
Αγωγοί με Ηλεκτρικά Φορτία
Η ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου στην Επιφάνεια Αγωγού
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Τμήμα Αγωγού
ΔΑ
E = 0
Αποδείξαμε:

## Slide 6
Αγωγοί με Ηλεκτρικά Φορτία
Το Ηλεκτρικό Δυναμικό στο Εσωτερικό Αγωγού
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Τμήμα Αγωγού
Δεδομένου ότι οι παράγωγοι του δυναμικού V ως προς x, y και z είναι ίσες με το μηδέν, το δυναμικό V στο εσωτερικό το αγωγού είναι σταθερό
V = σταθ.
Έχομε ήδη αποδείξει τη σχέση που συνδέει το διάνυσμα της έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίο με το Ηλεκτρικό δυναμικό:

## Slide 7
Δυναμικές γραμμές πεδίου
Αγωγοί με Ηλεκτρικά Φορτία
Το Ηλεκτρικό Δυναμικό στο Εσωτερικό Αγωγού
Επισημάνσεις:
Η επιφάνεια ενός αγωγού, ανεξαρτήτου μορφής είναι μια Ισοδυναμική Επιφάνεια
Σε όλη την περιοχή που καλύπτεται από τον αγωγό, ακόμα και σε κοιλότητα μέσα στον αγωγό, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν (Ε = 0)
E = 0
E = 0
Έξω από τον αγωγό, το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο στην επιφάνεια του αγωγού.
Οι περιοχές της επιφάνειας του αγωγού που η ακτίνα καμπυλότητας είναι μικρή συγκεντρώνουν τα περισσότερα φορτία. Στις περιοχές αυτές, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μεγάλη.
Όλη η περιοχή που καλύπτεται από ένα αγωγό, ακόμα και κοιλότητα μέσα στον αγωγό, είναι μια Ισοδυναμική Περιοχή
V = σταθ
V = σταθ

## Slide 8
Αγωγοί μέσα σε Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο
E = 0
V = ct
E = 0
V = ct
E = 0
V = ct

## Slide 9
Αγωγοί μέσα σε Στατικό Ηλεκτρικό Πεδίο
Το Φαινόμενο της Ακίδας
Δυναμικές γραμμές πεδίου
Αποδείξαμε ότι:
H Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια φορτισμένης σφαίρας:
Το δυναμικό στην επιφάνεια φορτισμένης σφαίρας:
Η μικρή και η μεγάλη σφαίρα αποκτούν το ίδιο δυναμικό V0 :
Όταν δυο φορτισμένοι αγωγοί έρχονται σε επαφή αποκτούν το ίδιο δυναμικό V0
Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου στη μικρή σφαίρα:
Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου στη μεγάλη σφαίρα:
και
σ1 και σ2 είναι οι επιφανειακές πυκνότητες φορτίου στη μικρή και στη μεγάλη σφαίρα, αντίστοιχα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Στην επιφάνειας ενός φορτισμένου αγωγού, όσο πιο μικρή είναι η ακτίνα καμπυλότητας τόσο πιο μεγάλη είναι η συγκέντρωση ηλεκτρικών φορτίων και τόσο πιο μεγάλη είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (αρχή λειτουργίας του αλεξικέραυνου).