## Slide 1
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
Στοιχεία Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
Κανόνες του Kirchhoff σε Ηλεκτρικό Κύκλωμα
Όργανα Μέτρηση Ρεύματος και Διαφοράς Δυναμικού
Συνδεσμολογία Αντιστατών
Αντιστάτες σε Σειρά
Αντιστάτες σε Παράλληλη Σύνδεση
Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
Φόρτιση – Εκφόρτιση Πυκνωτή

## Slide 2
Στοιχεία Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
Αντιστάτες
Το πραγματικό Ηλεκτρικό Στοιχείο:
Περιλαμβάνει ένα σύστημα μετατροπής χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή Διαφοράς Δυναμικού η οποία ονομάζεται Ηλεκτρεγερτική Δύναμη (ΗΕΔ ή emf ) και συμβολίζεται με το γράμμα Ε
Έχει μια εσωτερική αντίσταση η οποία οφείλεται στη δυσκολία κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων μέσα στις χημικές ουσίες που δημιουργούν τη Διαφορά Δυναμικού και η οποία συμβολίζεται με το γράμμα r
Η τιμή της εσωτερικής αντίστασης ενός ηλεκτρικού στοιχείο είναι πολύ μικρή (της τάξης των μερικών Ωμ). Τα ιδανικά ηλεκτρικά στοιχεία έχουν μηδενική εσωτερική αντίσταση.
Κόμβοι:
Είναι σημεία στα οποία συγκλίνουν τρία τουλάχιστον στοιχεία του κυκλώματος
+
–
+
–
Ηλεκτρικά Στοιχεία
Διακόπτης
Διακόπτης Ανοικτός
Διακόπτης Κλειστός

## Slide 3
Στοιχεία Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
Κλάδοι:
Είναι τα στοιχεία του κυκλώματος τα οποία συνδέουν δυο κόμβους
+
–
Όλα τα στοιχεία ενός κλάδου διαρρέονται με την ίδια ένταση ρεύματος
Ι
Ι
Βρόχοι:
Είναι κλειστές διαδρομές μέσα στο κύκλωμα, ανεξάρτητες μεταξύ τους, αποτελούμενες από στοιχεία του κυκλώματος
+
–

## Slide 4
Κανόνες του Kirchhoff σε Ηλεκτρικό Κύκλωμα
Κανόνας των Κόμβων:
Το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται σε ένα κόμβο ηλεκτρικού κυκλώματος και των ρευμάτων που εξέρχονται από αυτόν είναι ίσο με το μηδέν (διατήρηση φορτίου).
Σύμβαση πρόσημων:
Τα ρεύματα που εισέρχονται στον κόμβο θεωρούνται ως θετικά.
Τα ρεύματα που εξέρχονται από τον κόμβο θεωρούνται ως αρνητικά.
+
–
Ι3
Ι1
Ι2
Ι4
Το ρεύμα Ι2 θεωρείται θετικό
Τα ρεύματα Ι1, Ι3 και Ι4 θεωρούνται αρνητικά

## Slide 5
Κανόνες του Kirchhoff σε Ηλεκτρικό Κύκλωμα
Σε ένα βρόχο ηλεκτρικού κυκλώματος, το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού σε κάθε στοιχείο του βρόχου είναι ίσο με το μηδέν (διατήρηση ενέργειας).
Σύμβαση πρόσημων:
Σε κάθε ένα από τους κλάδους του βρόχου ορίζουμε αυθαίρετα τη φορά του αντίστοιχου ρεύματος
Ι4
Ι1
Ι2
Ι3
Ορίζουμε αυθαίρετα τη θετική φορά μέσα στο βρόχο
Π.χ. τη δεξιόστροφη φορά (τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού)
Όταν η φορά του ρεύματος συμπίπτει με τη θετική φορά που αυθαίρετα ορίσαμε, τότε η διαφορά δυναμικού στο αντίστοιχο στοιχείο λαμβάνεται ως αρνητική
Όταν η φορά του ρεύματος είναι αντίθετη με τη θετική φορά που αυθαίρετα ορίσαμε, τότε η διαφορά δυναμικού στο αντίστοιχο στοιχείο λαμβάνεται ως θετική
Κανόνας των Βρόχων:
+
–
+
–
ΔVR1
ΔVR2
ΔVr2
Όταν η θετική περιστροφική κίνηση μέσα στο βρόχο συναντά πρώτα τον αρνητικό πόλο ενός ηλεκτρικού στοιχείου, τότε η διαφορά δυναμικού Ε του στοιχείου λαμβάνεται ως θετική
Όταν η θετική περιστροφική κίνηση μέσα στο βρόχο συναντά πρώτα το θετικό πόλο ενός ηλεκτρικού στοιχείου, τότε η διαφορά δυναμικού Ε του στοιχείου λαμβάνεται ως αρνητική
ΔVR1 (αρνητικό)
ΔVR2 (θετικό)
ΔVr2 (θετικό)
Ε1 (θετικό)
Ε2 (αρνητικό)

## Slide 6
Όργανα Μέτρηση Ρεύματος και Διαφοράς Δυναμικού
Το όργανο μέτρησης της έντασης του ρεύματος σε ένα κλάδο ηλεκτρικού κυκλώματος είναι το Αμπερόμετρο
Σύμβολο Αμπερομέτρου:
Α
Το Αμπερόμετρο παρεμβάλλεται σε σειρά στον κλάδο που θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματος.
Για να μην αλλοιωθεί η σύνθεση του κλάδου, η αντίσταση του Αμπερομέτρου πρέπει να είναι πολύ μικρή, πρακτικά ίση με μηδέν.
Ι
+
–
Α
Το όργανο μέτρησης της διαφοράς δυναμικού σε ένα στοιχείο ηλεκτρικού κυκλώματος είναι το Βολτόμετρο
Σύμβολο Βολτομέτρου:
V
Το Βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα με το στοιχείο του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού.
V
Για να μην αλλοιωθεί η σύνθεση του κλάδου, η αντίσταση του Βολτομέτρου πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, πρακτικά άπειρη.

## Slide 7
Συνδεσμολογία Αντιστατών
Αντιστάτες σε Σειρά
Νόμος του Ohm:
Τα δυο άκρα του συστήματος συνδέονται με ηλεκτρικό στοιχείο διαφοράς δυναμικού ΔV0
Στα άκρα του κάθε αντιστάτη θα υπάρχει διαφορά δυναμικού:
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στην αντίσταση Rnet ενός ισοδύναμου αντιστάτη ο οποίος διαρρέεται με ρεύμα ίδιας ένταση I όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό στοιχείο με διαφορά δυναμικού
–
+
Τρεις Αντιστάτες συνδέονται σε σειρά
Το ηλεκτρικό στοιχείο τροφοδοτεί με ρεύμα έντασης Ι και τους τρεις αντιστάτες.

## Slide 8
Συνδεσμολογία Αντιστατών
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στην αντίσταση Rnet ενός ισοδύναμου αντιστάτη ο οποίος διαρρέεται με ρεύμα ίδιας ένταση I όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό στοιχείο με διαφορά δυναμικού
Για να θεωρηθεί το κύκλωμα των τριών Αντιστατών ως κύκλωμα σε σειρά θα πρέπει στα σημεία Α και Β να μην υπάρχει διακλάδωση που να οδηγεί σε άλλα στοιχεία του κυκλώματος
Αντιστάτες σε Σειρά
–
+
–
+
Ισοδύναμο κύκλωμα με ένα Αντιστάτη

## Slide 9
Συνδεσμολογία Αντιστατών
Αντιστάτες σε Παράλληλη Σύνδεση
Νόμος του Ohm:
Τα δυο άκρα του συστήματος συνδέονται με ηλεκτρικό στοιχείο διαφοράς δυναμικού ΔV0
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στην Αντίσταση Rnet ενός ισοδύναμου αντιστάτη ο οποίος αντλεί από το ηλεκτρικό στοιχείο συνολικό ρεύμα έντασης Ιnet = Ι1 + Ι2 + Ι3 όταν η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό στοιχείο είναι
–
+
Όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού ΔV0
Κανόνας των Κόμβων του Kirchhoff:
Το ηλεκτρικό στοιχείο τροφοδοτεί το σύστημα των αντιστατών R1 , R2 , R3 με συνολικό ρεύμα Ιnet
Τρεις Αντιστάτες συνδέονται παράλληλα
Επειδή οι Αντιστάτες έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού ΔV0 αλλά διαφορετικές τιμές αντίστασης, αυτοί θα διαρρέονται με διαφορετικά ρεύματα I1, I2 και I3

## Slide 10
Συνδεσμολογία Αντιστατών
Ο παράγοντας
αντιστοιχεί στην Αντίσταση Rnet ενός ισοδύναμου αντιστάτη ο οποίος αντλεί από το ηλεκτρικό στοιχείο συνολικό ρεύμα έντασης Ιnet = Ι1 + Ι2 + Ι3 όταν η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό στοιχείο είναι
Αντιστάτες σε Παράλληλη Σύνδεση
–
+
Για να θεωρηθεί το κύκλωμα των τριών Αντιστατών ως κύκλωμα παράλληλων Αντιστατών θα πρέπει στις περιοχές (ΑΒ), (ΒΓ), (ΓΔ), (ΝΜ), (ΜΛ) και (ΛΚ) να μην υπάρχει διακλάδωση που να οδηγεί σε άλλα στοιχεία του κυκλώματος
–
+
Ισοδύναμο κύκλωμα με ένα Αντιστάτη
Ν

## Slide 11
Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
+
–
+
–
Το διπλανό κύκλωμα έχει:
4 Κόμβους:
Στα σημεία Α, Β, Γ και Δ
Α
Β
Γ
Δ
6 Κλάδους:
3 Βρόχους:
Κ
Λ
Μ
Ν
Βρόχος 1: Κλειστή διαδρομή ΑΒΔΚΑ
1
Βρόχος 2: Κλειστή διαδρομή ΒΓΛΔΒ
2
Βρόχος 3: Κλειστή διαδρομή ΑΒΓΜΝΑ
3
Η αντίσταση R1, συνδέει τους κόμβους Α και Δ
Η αντίσταση R2, συνδέει τους κόμβους B και Δ
Η αντίσταση R3, συνδέει τους κόμβους Γ και Δ
Η αντίσταση R4, συνδέει τους κόμβους Α και Γ
Η πηγή Ε1 μαζί με την αντίσταση r1 συνδέουν τους κόμβους Α και Β
Η πηγή Ε2 μαζί με την αντίσταση r2 συνδέουν τους κόμβους Β και Γ

## Slide 12
+
–
+
–
Α
Β
Γ
Δ
Κ
Λ
Μ
Ν
1
2
3
Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
Γνωρίζουμε τις τιμές των πηγών τάσης Ε1 και Ε2 καθώς και τις τιμές όλων των αντιστάσεων, και ζητούμε να υπολογίσουμε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε κλάδο
Σε κάθε ένα από τους έξι (6) κλάδους ορίζουμε αυθαίρετα τη φορά του αντίστοιχου ρεύματος:
Κλάδος ΑΒ : Ρεύμα Ι1 με φορά από το Α στο Β
Ι1
Κλάδος ΒΓ : Ρεύμα Ι2 με φορά από το Β στο Γ
Ι2
Κλάδος ΑΚΔ : Ρεύμα Ι3 με φορά από το Β στο Γ
Ι3
Κλάδος ΒΔ : Ρεύμα Ι4 με φορά από το Β στο Γ
Ι4
Ι5
Κλάδος ΔΛΓ : Ρεύμα Ι5 με φορά από το Λ στο Γ
Ι6
Κλάδος ΑΝΜΓ : Ρεύμα Ι6 με φορά από το Ν στο Μ
Σε κάθε ένα από τους τρεις (3) κόμβους ορίζουμε αυθαίρετα ως θετική φορά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφη):

## Slide 13
Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος στο Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
Κανόνες Kirchhoff:
Κανόνας Κόμβων:
Κόμβος Α:
Κόμβος B:
Κόμβος Γ:
Κόμβος Δ:
+
–
+
–
Α
Β
Γ
Δ
Κ
Λ
Μ
Ν
1
2
3
Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6
Ι6
Ι6
Ι5
Ι3
Κανόνας Βρόχων:
Βρόχος 1:
Βρόχος 2:
Βρόχος 1:
Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι κάθε μια από τις εξισώσεις αυτές προκύπτει από τις υπόλοιπες τρεις εξισώσεις (προσθέστε τρεις οποιεσδήποτε εξισώσεις και θα δείτε ότι θα προκύπτει η τέταρτη εξίσωση)
Τρεις (3) οποιεσδήποτε εξισώσεις από τον κανόνα των κόμβων και οι τρεις (3) εξισώσεις από τον κανόνα των βρόχων συνιστούν ένα σύστημα έξι (6) εξισώσεων με αγνώστους τα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5 και Ι6.

## Slide 14
Φόρτιση Πυκνωτή
–
+
Η σε σειρά σύνδεση ενός ηλεκτρικού στοιχείου Ε, ενός αντιστάτη R και ενός πυκνωτή C συνιστά ένα κύκλωμα φόρτισης πυκνωτή.
Όταν ο διακόπτης Δ είναι ανοιχτός το κύκλωμα δεν διαρρέεται με ηλεκτρικό ρεύμα
Η διαδικασία της φόρτισης συνεχίζεται μέχρι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή γίνει ίση με τη διαφορά δυναμικού Ε του ηλεκτρικού στοιχείου. Τότε ολοκληρώνεται η φόρτιση και ο πυκνωτής θεωρείται πλήρως φορτισμένος.
Σε όλη τη διαδικασία της φόρτισης του πυκνωτή, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται σταδιακά έως την τιμή μηδέν (0)
Μελέτη κυκλώματος φόρτισης σε χρονική στιγμή που φορτίζει ο πυκνωτής
2ος Κανόνας του Kirchhoff:
Ι
–
+
Όταν ο διακόπτης Δ κλείσει, το ηλεκτρικό στοιχείο λειτουργεί ως αντλία που αντλεί ηλεκτρόνια από τον πάνω οπλισμό του πυκνωτή και τα μεταφέρει στον κάτω οπλισμό μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Θεωρούμε τη δεξιόστροφη φορά ως θετική. Οπότε:
Ε θετικό
VR αρνητικό
VC αρνητικό
Οι οπλισμοί του πυκνωτή αρχίζουν να φορτίζονται με φορτίο –q ο κάτω οπλισμός και με φορτίο +q και πάνω οπλισμός.
+q
–q

## Slide 15
–
+
–
+
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
+q
–q
Μελέτη κυκλώματος φόρτισης πυκνωτής
Αποδείξαμε:
Όταν ο πυκνωτής φορτίζεται το φορτίο q αυξάνεται. Οπότε:
Τη χρονική στιγμή t = 0 το ρεύμα Ι = Ι0
Την τυχαία χρονική στιγμή t το ρεύμα Ι < Ι0

## Slide 16
–
+
–
+
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
+q
–q
Μελέτη κυκλώματος φόρτισης πυκνωτής
Από το 2ο Κανόνα του Kirchhoff βρήκαμε:
όπου:
Τη χρονική στιγμή t = 0 η τάση στον πυκνωτή VC = 0
Την τυχαία χρονική στιγμή t η τάση στον πυκνωτή είναι VC

## Slide 17
Μελέτη κυκλώματος Εκφόρτισης Πυκνωτής
Από το 2ο Κανόνα του Kirchhoff βρήκαμε:
+Q
–Q
Διακόπτης Ανοιχτός
Ο Πυκνωτής είναι πλήρως φορτισμένος με διαφορά δυναμικού VC = E και φέρει φορτίο Q:
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
+q
–q
Διακόπτης Κλειστός
Σε τυχαία χρονική στιγμή της εκφόρτισης, ο πυκνωτής έχει φορτίο q και διαρρέεται με ρεύμα Ι
Παραγώγιση ως προς το χρόνο
Στην εκφόρτιση το φορτίο q μειώνεται με το χρόνο t
Τη χρονική στιγμή t = 0: Μέγιστη ένταση ρεύματος I0
Την τυχαία χρονική στιγμή t ένταση ρεύματος Ι < Ι0