## Slide 1
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ
Πίεση
Υδροστατική Πίεση – Αρχή του Pascal
Ορισμός Ρευστού
Όγκος και Πυκνότητα
Άνωση – Συνθήκες Πλεύσης
Εφαρμογές

## Slide 2
Ορισμός Ρευστού
Ρευστά
Είναι οι ουσίες που ρέουν
Τα μόριά τους :
Είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο και καθιστούν τα υγρά πρακτικά ασυμπίεστα.
Συγκρατούνται με ασθενείς δεσμούς και μπορούν να «ολισθαίνουν» μεταξύ τους επιτρέποντας στα υγρά να ρέουν και να παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περικλείει.
Τα υγρά επηρεάζονται σημαντικά από τη βαρύτητα και σε στατική κατάσταση οριοθετούνται από μια καλά καθορισμένη οριζόντια ελεύθερη επιφάνεια.
Τα μόριά τους :
Είναι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις το ένα από το άλλο με αποτέλεσμα τα αέρια να είναι συμπιεστά.
Κινούνται ελεύθερα σε όλο το χώρο που βρίσκονται.
Συγκρούονται περιστασιακά μεταξύ τους αλλά και με τα τοιχώματα του δοχείου που τα περικλείει.
Τα αέρια δεν επηρεάζονται σημαντικά από τη βαρύτητα και δεν οριοθετούνται από κάποια ελεύθερη επιφάνεια.
Υγρά
Αέρια

## Slide 3
Όγκος και Πυκνότητα
Μια σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει ένα μακροσκοπικό σύστημα είναι ο όγκος V, δηλαδή η έκταση του χώρου που καταλαμβάνει το σύστημα.
Συνήθεις μονάδες μέτρησης του όγκου:
Ο όγκος συνήθων γεωμετρικών σχημάτων:
Σφαίρας ακτίνας R:
Κυλίνδρου ακτίνας R και ύψους h:
Παραλληλεπιπέδου με μήκος α, πλάτους β, ύψος γ:
Πυκνότητα μάζας:
Είναι η ποσότητα μάζας m (ή Δm) που περικλείεται σε όγκο V (ή ΔV) δια του όγκου αυτού:
Ομογενή υλικά:
Ανομοιογενή υλικά:
Μονάδες πυκνότητας μάζας:
Ενδεικτικές πυκνότητες μάζας σε κανονικές συνθήκες (0 οC, 1 atm):
Ουσία | ρ (kg/m3)
Αέριο Ήλιο | 0,18
Αέρας | 1,28
Βενζίνη | 680
Λάδι(τυπικό) | 900
Νερό | 1000
Θαλασσινό νερό | 1030
Υδράργυρος | 13600

## Slide 4
ΠΙΕΣΗ – Ορισμός
A
Ποιοτικός προσδιορισμός της Πίεσης
Πίεση είναι η δράση μιας δύναμης πάνω σε μια επιφάνεια
A
Ποσοτικός προσδιορισμός της Πίεσης
Η Πίεση p είναι ένα μονόμετρο καταστατικό μέγεθος το οποίο είναι ίσο με το μέτρο της κάθετης δύναμης που ασκείται πάνω σε μια επιφάνεια δια το εμβαδό της επιφάνειας αυτής.
Μονάδα | Σύμβολο | Χρήσεις
Pascal | N/m2 = 1 Pa | S.I. (χρησιμοποιείτε σε υπολογισμούς)
Ατμόσφαιρα | atm | Γενική
Χιλιοστά στήλης Hg | mmHg = 1 Torr | Αέρια και βαρομετρική πίεση
Λίμπρες ανά τετραγωνική ίντσα | psi | Στη βιομηχανία
bar | 1 bar = 1 atm | Μετεωρολογία
Μονάδες Πίεσης

## Slide 5
ΠΙΕΣΗ – Αιτίες
Υπάρχουν δυο παράγοντες που συνεισφέρουν στην πίεση μέσα σε ένα δοχείο που περιέχει ένα ρευστό:
Βαρυτικός Παράγοντας (στα υγρά)
Θερμικός Παράγοντας (στα αέρια)
Ποσότητα υγρού στο διάστημα απουσία βαρυτικού πεδίου.
Ίδια ποσότητα υγρού παρουσία βαρυτικού πεδίου.
Ο θερμικός παράγοντας είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων των ελεύθερων μορίων ενός αερίου με τα τοιχώματα του δοχείου που το περικλείει.
Ο θερμικός παράγοντας εξαρτάται από την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου.
Σταθερά Boltzmann
Αριθμητική πυκνότητα αερίου
Απόλυτη θερμοκρασία αερίου

## Slide 6
Α
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ – Αρχή του Pascal
h
Ζητούμενο, η Πίεση p σε βάθος h μέσα στο υγρό
Α
Στο βάθος h θεωρούμε μια νοητή οριζόντια επιφάνεια εμβαδού Α
Πάνω στην επιφάνεια Α ασκούνται οι εξής δυνάμεις:
Το βάρος w της νοητής κυλινδρικής στήλης του υγρού που εκτείνεται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια Α:
H δύναμη F0 από την πίεσης p0 στην επιφάνεια του υγρού:
H δύναμη F από την πίεσης p του υγρού στο βάθος h :
Υδροστατική πίεση σε βάθος h μέσα στο υγρό
Η νοητή επιφάνεια Α και η νοητή κυλινδρική στήλη είναι σε στατική ισορροπία:
Όταν το δοχείο είναι ανοιχτό
Όταν το υγρό συμπιέζεται με έμβολο μάζας m.
Α0 είναι το εμβαδό της επιφάνειας του υγρού.
Η Πίεση στο Εσωτερικό ενός ασυμπίεστου υγρού πυκνότητας ρ:
ρ

## Slide 7
Βάρος νοητού κυλίνδρου:
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ – Αρχή του Pascal
h
Ζητούμενο: Η Πίεση p σε βάθος h μέσα στο υγρό
Στη θέση y (σε βάθος h) θεωρούμε νοητό κύλινδρο με εμβαδό βάσης Α, ύψος dy και μάζα dm = ρ dV
d
Α
Δεξαμενή περιέχει ασυμπίεστο υγρό πυκνότητας ρ μέχρι σε ύψος Η
ρ
Θέση αναφοράς, y=0, ο πυθμένας της δεξαμενής
Η επιφάνεια του υγρού είναι στη θέση y=Η όπου η πίεση είναι p0
Στη θέση y (σε βάθος h) η πίεση είναι p (ζητούμενη)
Στη θέση y+dy η πίεση είναι p+dp
Στη θέση y η πίεση p ωθεί προς τα πάνω την κάτω βάση του νοητού κυλίνδρου με δύναμη:
Στη θέση y+dy η πίεση p+dp ωθεί προς τα κάτω την πάνω βάση του νοητού κυλίνδρου με δύναμη:

## Slide 8
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ – Αρχή του Pascal
h
Ζητούμενο: Η Πίεση p σε βάθος h μέσα στο υγρό
Α
d
Δεξαμενή περιέχει ασυμπίεστο υγρό πυκνότητας ρ μέχρι σε ύψος Η
ρ
Δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο νοητού κυλίνδρου. O νοητός κύλινδρος είναι σε ηρεμία:

## Slide 9
Η ελεύθερη στάθμη του υγρού σε κάθε επί μέρους δοχείο είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο όπου η πίεση είναι p0.
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ – Αρχή του Pascal
Από την εξίσωση της Υδροστατικής Πίεσης
προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε ένα σύστημα συγκοινωνούντων ανοιχτών δοχείων:
Μια μεταβολή στην πίεση σε ένα σημείο ενός ασυμπίεστου ρευστού εμφανίζεται αμετάβλητη σε όλα τα σημεία του ρευστού (Αρχή του Pascal).
Η πίεση είναι η ίδια σε όλα τα σημεία ενός οριζόντιου νοητού επιπέδου μέσα σε ένα υγρό συγκοινωνούντων δοχείων που βρίσκεται σε υδροστατική ισορροπία.

## Slide 10
Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό σωλήνα ακτίνας r1 με εμβαδό διατομής A1 και από
Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό σωλήνα ακτίνας r2 >> r 1 με εμβαδό διατομής A2>>Α2.
Το υδραυλικό πιεστήριο ή υδραυλικός γρύλος είναι ένα σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων το οποίο αποτελείται από:
Μέσα στο σύστημα των δυο δοχείων υπάρχει υγρό.
Η πίεση στο οριζόντιο επίπεδο xx’ είναι η ίδια
Τα δυο δοχεία φράσσονται με έμβολα εμβαδού Α1 και Α2 τα οποία ισορροπούν με τις δυνάμεις F1 και F2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ

## Slide 11
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Το βάρος του ατμοσφαιρικού αέρα είναι σημαντικό δεδομένου ότι η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε ύψος αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της γης.
Το 99% της συνολικής μάζας του ατμοσφαιρικού αέρα περιλαμβάνεται στα πρώτα 30 km ύψους της ατμόσφαιρας.
Εξαιτίας της βαρύτητας, η πίεση και η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι μέγιστες στην επιφάνεια της γης και μειώνεται βαθμιαία με το ύψος. Πρακτικά, σε ύψη πάνω από τα 50 km, η πίεση και η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τείνουν στο μηδέν
Η ατμοσφαιρική πίεση οφείλεται στο βάρος του ατμοσφαιρικού αέρα που περιβάλλει τη γη. Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσα είναι:
Patm = 1 τυπική ατμόσφαιρα = 1 atm = 101300 Pa
Υπολογισμός της συνολικής μάζας Matm του ατμοσφαιρικού αέρα (μια καλή προσέγγιση)
20 km
40 km
60 km
80 km
100 km
120 km
140 km
Τροπόσφαιρα
Στρατόσφαιρα
Μεσόσφαιρα
Θερμόσφαιρα
ΓΗ
Μια κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα

## Slide 12
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
(Βαρόμετρα)
Hg
Hg
Hg
h=0,76m
Κενό
(μηδενική πίεση)
1
2
Τα σημεία (1) και (2) βρίσκονται πάνω στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο οπότε έχουν την ίδια πίεση:
Στο σημείο (1) η πίεση οφείλεται αποκλειστικά στο βάρος της στήλης υδραργύρου που βρίσκεται μέσα στον αντεστραμμένο σωλήνα μέχρι το ύψος h.
Στο σημείο (2) η πίεση οφείλεται αποκλειστικά στην ατμοσφαιρική πίεση patm:

## Slide 13
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
(Μανόμετρα)
Το μανόμετρο είναι ένας σωλήνας σε σχήμα U με ανοιχτά τα δυο άκρα ο οποίο περιέχει ποσότητα υδραργύρου (Hg)
Όταν και τα δυο άκρα του μανομέτρου επικοινωνούν με την ατμόσφαιρα, η ελεύθερη στάθμη του υδραργύρου θα είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Υψομετρική διαφορά h = 0
Το μανόμετρο μετρά την πίεση του αερίου που βρίσκεται μέσα μέσα σε μια φιάλη.
Το ίδιο θα ισχύσει όταν το μανόμετρο συνδεθεί με φιάλη στην οποία η πίεση του αερίου είναι:
pgas = patm
Πίεση στη θέση (1)
Μανομετρική Πίεση αερίου

## Slide 14
ρυ
ΑΝΩΣΗ – Αρχή του Αρχιμήδη
Μέσα στο υγρό πυκνότητας ρυ του δοχείου οριοθετούμε μια περιοχή με αυθαίρετο σχήμα και όγκο Vυ
Σε κάθε μικρό τμήμα της επιφάνεια του όγκου Vυ ασκείται υδροστατική δύναμη η οποία εξαρτάται από το βάθος h μέσα στο υγρό.
Η συνισταμένη των επί μέρους αυτών δυνάμεων δίνει μια συνολική υδροστατική δύναμη FB η οποία ονομάζεται ΑΝΩΣΗ
Επειδή ο αυθαίρετα οριοθετημένος όγκος Vυ του υγρού είναι σε ισορροπία, πρέπει:
Είναι το βάρος του υγρού που περικλείεται στον αυθαίρετο όγκο Vυ
Η άνωση FB εφαρμόζεται στο γεωμετρικό κέντρο του όγκου Vυ και έχει κατακόρυφη θετική κατεύθυνση με μέτρο:
Το μέτρο της ΑΝΩΣΗ είναι ίσο με το βάρος του υγρού που εμπεριέχεται μέσα στον όγκο Vυ
και

## Slide 15
ΑΝΩΣΗ – Αρχή του Αρχιμήδη
Η άνωση εξαρτάται από τον όγκο Vυ της οριοθετημένης περιοχής και όχι από το σχήμα της.
Η συνισταμένη των υδροστατικών δυνάμεων, δηλαδή η άνωση FB, δεν εξαρτάται από το υλικό του σώματος που μπορεί να υπάρχει μέσα στον οριοθετημένο όγκο.
Αποδείξαμε ότι:
ρυ
Η άνωση FB εφαρμόζεται στο γεωμετρικό κέντρο του όγκου Vυ και έχει κατακόρυφη θετική κατεύθυνση με μέτρο:
Οι δυνάμεις που ασκούνται στην επιφάνεια που περιβάλει τον όγκο Vυ εξαρτώνται μόνο από τις ύδροστατικές πιέσεις του υγρού που περιβάλει την οριοθετημένη περιοχή.
Το σώμα μπορεί να είναι:
Ένα μπαλόνι με αέρα όγκου: Vσ = Vυ
ή ακόμα και
Ένα στερεό σώμα όγκου: Vσ = Vυ
ρυ = πυκνότητα υγρού
Vσ = όγκος σώματος
wυ = το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το
σώμα όταν αυτό βυθίζεται στο υγρό
Αρχή του Αρχιμήδη:
Η άνωση που υφίσταται ένα σώμα, όταν αυτό είναι βυθισμένο μέσα σε ένα υγρό, είναι ίση με το βάρος του υγρού που το σώμα εκτοπίζει.

## Slide 16
ΑΝΩΣΗ – Συνθήκες Πλεύσης
ρυ
ρσ > ρυ
ρσ
Α
H
Όγκος Σώματος:
Βάρος Σώματος:
Άνωση:

## Slide 17
ρυ
ΑΝΩΣΗ – Συνθήκες Πλεύσης
Όγκος Σώματος:
Βάρος Σώματος:
Άνωση:
ρσ > ρυ
ρυ
ρσ = ρυ
Το σώμα βυθίζεται
Ουδέτερη Πλεύση

## Slide 18
ρυ
ρσ < ρυ
ρυ
ΑΝΩΣΗ – Συνθήκες Πλεύσης
Όγκος Σώματος:
Βάρος Σώματος:
Άνωση:
ρσ > ρυ
ρυ
ρσ = ρυ
Το σώμα βυθίζεται
Ουδέτερη Πλεύση

## Slide 19
ρυ
Πλεύση
ρυ
ΑΝΩΣΗ – Συνθήκες Πλεύσης
Όγκος Σώματος:
Βάρος Σώματος:
Άνωση:
ρσ > ρυ
ρυ
ρσ = ρυ
Το σώμα βυθίζεται
Ουδέτερη Πλεύση
ρσ < ρυ

## Slide 20
ΑΝΩΣΗ – Συνθήκες Πλεύσης
Πυκνότητας υγρού: ρυ
Πυκνότητας σώματος: ρσ < ρυ
Συνθήκη Ισορροπίας:
ρυ
ρσ
Ύψος σώματος: Η
Η
Βυθισμένο τμήμα ύψους: h
h
Εμβαδό βάσης σώματος: Α
A
Βάρος σώματος:
Άνωση: